## Slide 1: Я — Фронтендер. Я управляю JS-машинкой из браузера через Bluetooth
Илья Черторыльский

## Slide 2: JS – Write Once Run Anywhere
Илья Черторыльский

## Slide 3
О себе:
- Senior Community Lead
Райффайзен банк
Telegram (и т.д.)
- Tetragius
Прошлые выступления:
FC-2020 - WebAssembly UI - фреймворки

## Slide 4
Интерактив

## Slide 5
О чем этот доклад?

## Slide 6
О чем этот доклад?
Bluetooth
USB
Serial

## Slide 7
WebBluetooth
WebUSB
WebSerial
WebHID
PWA
WebAssembly
TypedArray
Gamepad
WebGPU
WebGL
WebXR
WebAudio
WebRTC
WebCrypto
…WebAny
О чем этот доклад?

## Slide 8
О чем этот доклад?
Arduino
Espruino (tiny-js)
Moddable (Kinoma)
Платформы
Quickjs
mJS
Duktape
SophonJS
IoT.js (JerryScript)
Throwback
MuJS
V7
Espruino
Elk.js
Moddable
Johny-five
Движки

## Slide 9
О чем этот доклад?
Arduino
Espruino (tiny-js)
Moddable (Kinoma)
Платформы
Quickjs
mJS
Duktape
SophonJS
IoT.js (JerryScript)
Throwback
MuJS
V7
Espruino
Elk.js
Moddable
Johny-five
Движки

## Slide 10
Браузерная часть

## Slide 11
Требуется HTTPS
Требуется пользовательское действие click или touch
Расположение – navigator.bluetooth ; navigator.usb ; navigator.serial
Общее для всех API

## Slide 12
WebBluetooth
Bluetooth

## Slide 13
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
GAP
(Generic Access Profile)
GATT
(Generic Attribute Profile)
ATT
(Attribute Protocol)
В каком режиме работают устройства
Как они соединяются между собой
Определяют роль устройства
Определяют параметры соединения

## Slide 14
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
GATT
(Generic Attribute Profile)
ATT
(Attribute Protocol)

## Slide 15
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
characteristic
value
service
Profile/device
Permission
UUID
read
write
notify
16-bit: 00000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB
128-bit: 0BD51666-E7CB-469B-8E4D-2742F1BA77CC

## Slide 16
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
characteristic
value
service
Profile/device
Permission
UUID
read
write
notify
16-bit: 0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FB – Battery Service
128-bit: 0BD51666-E7CB-469B-8E4D-2742F1BA77CC
25%

## Slide 17
service
API
server
Backend
Client
Server
characteristic
value
service
Profile/device
WebBluetooth

## Slide 18
let device = await navigator.bluetooth.requestDevice({ filters: [ { namePrefix: ‘name' } ], optionalServices: [ 0xff0f ] });
let service = await device.getPrimaryService(0xff0f);
let characteristic = await service.getCharacteristic(0xfffc);
let value = await characteristic.readValue(); // uint8Array
characteristic.writeValue( new Uint8Array([…]) );
characteristic.addEventListener( 'characteristicvaluechanged', e => { /* e.target.value */} );
characteristic.startNotifications();
Необходимо включить вручную
chrome://bluetooth-internals – полезная отладочная информация
UUID
WebBluetooth

## Slide 19
WebUSB
USB host
USB client
PC
OUT transfers
IN transfers
CDC
Comunication Device Class
Class Driver
Descriptors

## Slide 20
WebUSB
USB client
CDC
Descriptors
Configuration descriptor
URL descriptor
Device descriptor
Endpoint descriptor
Endpoint descriptor
Interface descriptor
Interface descriptor

## Slide 21
На уровне реализации устройства, оно обязательно должно сообщать ОС, что может работать как webUSB, а так же передавать данные с какого именно url разрешено к нему обращаться, аналог CORS.
#include <WebUSB.h> WebUSB WebUSBSerial(1 /* https:// */, "webusb.github.io/arduino/demos");
WebUSB
URL descriptor

## Slide 22
let device = await navigator.usb.getDevices();
let device = await navigator.usb.requestDevice({ filters: [ { vendorId: 0x2341 }] });
chrome://usb-internals – полезная отладочная информация
device.open();
device.selectConfiguration(1);
device.claimInterface(2);
device.controlTransferOut({ … });
device.transferIn(5, 64);
WebUSB
device.transferOut(5, [TypedArray]);
endpoint

## Slide 23
WebSerial
PC
COM1
COM2
COM3
COM N
usbVendorId
usbProductId

## Slide 24
chrome:// device-log – полезная отладочная информация
WebSerial
let port = await navigator.serial.getPorts();
let port = await navigator.serial.requestPorts({ filters });
const reader = port.readable.getReader();
const { value, done } = await reader.read();
const reader = port.writeble.getWriter();
await writer.write([Uint8Array]);
await port.open({ baudRate: 9600 });

## Slide 25
WebHID & Gamepad
const gamepad = navigator.getGamepads()[0];
console.log(gamepad.buttons[0].value);
PC
report
navigator.hid.requestDevice({ filters }).then(async device => {
let flag = true;
const set = () => {
const report = new Uint8Array(16)
// Report ID
report[0] = 0x05
// Enable Rumble (0x01), Lightbar (0x02)
report[1] = 0xF0 | 0x01 | 0x02
// Light rumble motor
report[4] = 0x00
// Heavy rumble motor
report[5] = 0x00
// Lightbar Red
report[6] = flag ? 0x00 : 0XFF;
// Lightbar Green
report[7] = 0x00
// Lightbar Blue
report[8] = !flag ? 0x00 : 0XFF;
flag = !flag;
if (!device[0].opened) {
await device[0].open();
}
else {
device[0].sendReport(report[0], report.slice(1));
}
}
setInterval(set, 500);
})

## Slide 26
Аппаратная часть

## Slide 27
JS - интерпретируемый
Чтобы запустить JS нужен интерпретатор
Интерпретатор может быть написан на чем угодно
Значит JS может быть запущен почти на любом устройстве
Интерпретатор может быть запущен на чем угодно

## Slide 28
Как запустить JavaScript на устройстве?
1. Cкачать Node.js (или Deno)
2. Набрать node example.js
3. PROFIT!!!
Справедливо для одноплатных компьютеров

## Slide 29
1. Выбрать МК
2. Выбрать «встраиваемый» движок
3. Изучить API
4. Скачать toolchain
5. Написать полезный код
6. Прошить МК
7. Повторить шаги с 1 по 6 при необходимости
Прошить МК интерпретатором
Прошить МК полезным кодом
Для Espruino
Как запустить JavaScript на устройстве (микроконтроллере) ?

## Slide 30
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC

## Slide 31
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit

## Slide 32
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
ARM
(Advanced RISC Machine)
Cortex
AVR
(Advanced Virtual RISC)
Tiny
Mega
XMEGA
ATtinyxxx
ATmegaxxx
ATxmegaxxx
ATtiny85
ATmega328 - Arduino

## Slide 33
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
ARM
(Advanced RISC Machine)
Cortex
AVR
(Advanced Virtual RISC)
Tiny
Mega
ATtinyxxx
ATmegaxxx
ATtiny85
ATmega328 - Arduino

## Slide 34
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
Имеют память и периферические интерфейсы, таймеры, счетчики
Только процессор

## Slide 35
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
Имеют память и периферические интерфейсы, таймеры, счетчики
Только процессор
Arduino
Arduino – подобные
Espruino
Moddable

## Slide 36
Johny-five
Скетч с JF
const { Board, Led } = require("johnny-five"); const board = new Board();
board.on("ready", () => {
const led = new Led(13);
led.blink(500);
});

## Slide 37
Elk.js
extern "C" {
#include "elk.h"
void myDelay(int milli) { delay(milli); }
void myWrite(int pin, int val) { digitalWrite(pin, val); }
void myMode(int pin, int mode) { pinMode(pin, mode); }
}
char buf[300]; // Runtime JS memory
void setup() {
struct js *js = js_create(buf, sizeof(buf));
jsval_t global = js_glob(js), gpio = js_mkobj(js); // Equivalent to:
js_set(js, global, "gpio", gpio); // let gpio = {};
js_set(js, global, "delay", js_import(js, (uintptr_t) myDelay, "vi"));
js_set(js, gpio, "mode", js_import(js, (uintptr_t) myMode, "vii"));
js_set(js, gpio, "write", js_import(js, (uintptr_t) myWrite, "vii"));
js_eval(js, "let pin = 13;" // LED pin. Usually 13, but double-check
"gpio.mode(pin, 1);" // Set OUTPUT mode on a LED pin
"while (true) {"
" delay(300);"
" gpio.write(pin, 1);"
" delay(300);"
" gpio.write(pin, 0);"
"}",
~0);
}
void loop() {
}
Создаем функции для передачи
Регистрируем созданные функции
Выполняем код

## Slide 38
Elk.js
PC
wifi
Скетч с elk.js
let led = { pin: 2, on: false }; // LED state
gpio.mode(led.pin, 2); // Set LED pin to output mode
let ledTimer = timer.create(1000, function() { // Blink LED every second
led.on = !led.on; // Toggle LED state
gpio.write(led.pin, led.on); // Set LED voltage
}, null);
let broker = 'mqtt://broker.hivemq.com:1883'; // Our MQTT server
let mqttConn = mqtt.connect(broker); // Create MQTT connection
mqtt.subscribe(mqttConn, 'elk/rx'); // Subscribe to 'elk/rx' topic
// Handle incoming MQTT messages. Send a response with some stats.
mqtt.setfn(function(topic, message) {
log('MQTT: ' + topic + ' -> ' + message);
let response = {ram: ram(), usage: usage(), received: message};
mqtt.publish(mqttConn, 'elk/tx', str(response));
}, null);
// Called when JS instance is destroyed
let cleanup = function() {
log('Cleaning up C state...');
timer.delete(ledTimer);
mqtt.disconnect(mqttConn);
};

## Slide 39
Espruino – убрать!
python -m esptool --port COM3 erase_flash
python -m esptool --port COM3 --baud 115200 write_flash --verify --flash_freq 80m --flash_mode dio --flash_size 4MB 0x0000 .\boot_v1.6.bin 0x1000 .\espruino_esp8266_user1.bin 0x3fc000 .\esp_init_data_default.bin 0x3fe000 .\blank.bin
Serial2.print(“AT+NAMETetraBLE");
Serial2.print(“AT+NAME?");
Serial2.print(“AT+BAUD?");

## Slide 40
E.on('init', function () {
const servo = new ServoHW(D33);
servo.write(90);
pinMode(D2, 'output'); D2.reset(); analogWrite(D2, 0);
pinMode(D5, 'output'); D5.reset(); analogWrite(D5, 0);
Serial2.setup(115200, { tx: D4, rx: D15 });
const US = new Ultrasonic({ trigPin: D12, echoPin: D14 });
setInterval(function () {
US.ping(function (err, value) {
if (!err) {
Serial2.print(value);
}
}, 'mm');
}, 200);
Serial2.on('data', function (data) {
const a = parseInt(data.charCodeAt(0) * 0.71);
const v = (data.charCodeAt(1) * 0.008) - 1;
if (v > 0) { analogWrite(D2, v); analogWrite(D5, 0); }
if (v === 0) { analogWrite(D2, 0); analogWrite(D5, 0); }
if (v < 0) { analogWrite(D2, 0); analogWrite(D5, -1 * v); }
servo.write(a);
});
});
Espruino

## Slide 41
Espruino
function drawClock() {
var t = new Date();
var h = t.getHours();
var m = t.getMinutes();
var time = (("0" + h).substr(-2) + ("0" + m).substr(-2)).split('');
g.setFont("8x16", 4);
g.setFontAlign(0, 0, 0);
g.setColor("#fff");
g.drawString(time[0], 48, 140);
g.drawString(time[1], 96, 140);
g.drawString(time[2], 154, 140);
g.drawString(time[3], 200, 140);
g.setFont("8x16", 2);
g.setFontAlign(-1, -1, 0);
g.setColor("#fff");
g.drawString('Raiffeisen', 52, 190);
}
function drawAll() {
g.clearRect(0, 30, 240, 240);
drawLogo();
drawWindow();
drawClock();
}
Bangle.on('lcdPower', function(on) {
if (on) drawAll();
});
g.clear();
Bangle.setUI("clock");
Bangle.loadWidgets();
Bangle.drawWidgets();
setInterval(drawAll, 1E4);
drawAll();

## Slide 42
Moddable

## Slide 43
Экосистема

## Slide 44
https://wokwi.com/
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://create.arduino.cc/editor/
https://www.circuito.io/
http://falstad.com/circuit/
http://falstad.com/circuit/avr8js/
https://everycircuit.com/app
http://opencircuits.net/register
https://www.partsim.com/simulator
https://copy.sh/v86
https://github.com/noopkat/avrgirl-arduino
https://github.com/thingsSDK/flasher.js
Симуляторы микроконтроллеров
Симуляторы схем
Разное и интересное

## Slide 45
Заключение

## Slide 46
Chart: Доступность по браузерам
Что мы изучили?

## Slide 47
Chart: Доступность по браузерам
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2

## Slide 49
Write Once Run Anywhere

## Slide 50
Спасибо!