## Slide 1: Я — Фронтендер. Я управляю JS-машинкой из браузера через Bluetooth
Илья Черторыльский
1

## Slide 2: JS – Write Once Run Anywhere
Илья Черторыльский
2

## Slide 3
О себе:
- Senior Community Lead
Райффайзен банк
Telegram (и т.д.)
– Tetragius
Прошлые выступления:
FC-2020 – WebAssembly UI- фреймворки
3

## Slide 4
О чем этот доклад?
4

## Slide 5
О чем этот доклад?
Bluetooth
USB
Serial
5

## Slide 6
О чем этот доклад?
WebBluetooth
WebUSB
WebSerial
6

## Slide 7
О чем этот доклад?
WebBluetooth
WebUSB
WebSerial
WebHID
Gamepad
PWA
TypedArrays
WebAssembly
WebGPU
WebXR
WebAudio
WebRTC
WebCrypto
7

## Slide 8
О чем этот доклад?
Arduino
Espruino (tiny-js)
Moddable (Kinoma)
Raspberry Pico
8

## Slide 9
О чем этот доклад?
Arduino
Espruino (tiny-js)
Moddable (Kinoma)
Raspberry Pico
Quickjs
mJS
Duktape
SophonJS
SophonJS
IoT.js (JerryScript)
Throwback
MuJS
V7
Espruino
Elk.js
Moddable
Johny-five
Kaluma
9

## Slide 10
О чем этот доклад?
Arduino
Espruino (tiny-js)
Moddable (Kinoma)
Raspberry Pico
Espruino
Elk.js
Moddable
Johny-five
Kaluma
10

## Slide 11
Браузерная часть
11

## Slide 12
Требуется HTTPS
Требуется пользовательское действие click или touch
Расположение – navigator.bluetooth ; navigator.usb ; navigator.serial
Общее для всех API
12

## Slide 13
WebBluetooth
13

## Slide 14
WebBluetooth
Bluetooth
14

## Slide 15
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
GAP
(Generic Access Profile)
GATT
(Generic Attribute Profile)
ATT
(Attribute Protocol)
- В каком режиме работают устройства
- Как они соединяются между собой
- Определяют роль устройства
- Определяют параметры соединения
15

## Slide 16
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
GATT
(Generic Attribute Profile)
ATT
(Attribute Protocol)
16

## Slide 17
Profile/Device
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Service
Service
Characteristic
Characteristic
Characteristic
Characteristic
value
value
value
value
Value
read
write
notify
UUID
16-bit: 0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FB – Battery Service
128-bit: 0BD51666-E7CB-469B-8E4D-2742F1BA77CC
17

## Slide 18
Profile/Device
WebBluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Service
Characteristic
Characteristic
value
value
Server
Service
API
API
value
value
Client
Server
18

## Slide 19
let device = await navigator.bluetooth.requestDevice({ filters: [ { namePrefix: ‘name' } ], optionalServices: [ 0xff0f ] });
let service = await device.getPrimaryService(0xff0f);
let characteristic = await service.getCharacteristic(0xfffc);
let value = await characteristic.readValue(); // uint8Array
characteristic.writeValue( new Uint8Array([…]) );
characteristic.addEventListener( 'characteristicvaluechanged', e => { /* e.target.value */} );
characteristic.startNotifications();
chrome://bluetooth-internals – полезная отладочная информация
Необходимо включить вручную
UUID
WebBluetooth
19

## Slide 20
WebBluetooth
navigator.bluetooth
.requestDevice({ /*...*/ })
.then((device) => {
this.#disconnect = () => device.gatt.disconnect();
this.device = device;
return device.gatt.connect();
})
.then((server) => server.getPrimaryService(this.#deviceId))
.then((service) => service.getCharacteristic(this.#characteristicId))
.then((characteristic) => {
this.#send = (buf) => {
if (this.#sended) {
this.#sended = false;
characteristic
.writeValue(buf)
.then(() => (this.#sended = true));
}
};
this.#characteristic = characteristic;
this.#read = () => Promise.resolve(characteristic.value);
});
listen = (callback) => {
this.#characteristic.startNotifications();
this.#characteristic.addEventListener(
'characteristicvaluechanged',
() => {
this.read().then(callback);
}
);
}
20

## Slide 21
WebUSB
21

## Slide 22
WebUSB
USB host
USB client
PC
OUT transfers
IN transfers
CDC
Comunication Device Class
Class Driver
Descriptors
22

## Slide 23
WebUSB
USB client
CDC
Descriptors
Configuration descriptor
URL descriptor
Device descriptor
Endpoint
Endpoint
Interface
Interface
23

## Slide 24
WebUSB
USB client
CDC
Descriptors
URL descriptor
24

## Slide 25
#include <WebUSB.h> WebUSB WebUSBSerial(1 /* https:// */, "webusb.github.io/arduino/demos");
WebUSB
URL descriptor
25

## Slide 26
let device = await navigator.usb.requestDevice({ filters: [ { vendorId: 0x2341 }] });
let device = await navigator.usb.getDevices();
device.open();
device.selectConfiguration(1);
device.claimInterface(2);
device.controlTransferOut({ … });
device.transferIn(5, 64);
device.transferOut(5, [TypedArray]);
chrome://usb-internals – полезная отладочная информация
WebUSB
endpoint
26

## Slide 27
WebSerial
27

## Slide 28
WebSerial
PC
COM1
COM2
COM3
COM N
usbVendorId
usbProductId
28

## Slide 29
WebSerial
let port = await navigator.serial.requestPorts({ filters });
let port = await navigator.serial.getPorts();
await port.open({ baudRate: 9600 });
const reader = port.readable.getReader();
const { value, done } = await reader.read();
const writer = port.writeble.getWriter();
await writer.write([Uint8Array]);
chrome:// device-log – полезная отладочная информация
29

## Slide 30
Gamepad
30

## Slide 31
Gamepad
const gamepad = navigator.getGamepads()[0];
console.log(gamepad.buttons[0].value);
31

## Slide 32
WebHID
32

## Slide 33
WebHID
report
33

## Slide 34
WebHID
const devices = await navigator.hid.requestDevice({});
const controller = devices[0];
await controller.open();
controller.oninputreport = (e) => {
const report = e.data;
// Кнопки с пиктограммами
const mainButtons = report.getUint8(4);
data['triangle'] = !!(mainButtons & 0x80);
data['circle'] = !!(mainButtons & 0x40);
data['cross'] = !!(mainButtons & 0x20);
data['square'] = !!(mainButtons & 0x10);
// Кеопки со стрелками
const dPad = mainButtons & 0x0F;
data['dPadUp'] = dPad === 7 || dPad === 0 || dPad === 1;
data['dPadRight'] = dPad === 1 || dPad === 2 || dPad === 3;
data['dPadDown'] = dPad === 3 || dPad === 4 || dPad === 5;
data['dPadLeft'] = dPad === 5 || dPad === 6 || dPad === 7;
};
34

## Slide 35
WebHID
const mainButtons = report.getUint8(4);
data['circle'] = !!(mainButtons & 0x40);
const dPad = mainButtons & 0x0F;
data['dPadDown'] = dPad === 3
|| dPad === 4
|| dPad === 5;
// [item] -> item -> 8bit -> 00000000
// 01000100 -> parseInt(‘01000100’, 2) -> 68;
// 68 & 0x40 = 64
68 -> 01000100 &
(0x40).toString(2) -> 01000000 => true
// 68 -> 01000100 &
// (0x0F).toString(2) -> 00001111;
// 00000100;
// ! 100 => 4
35

## Slide 36
WebHID
const devices = await navigator.hid.requestDevice({
filters: [...]
});
const controller = devices[0];
await controller.open();
let flag = true;
const set = () => {
const report = new Uint8Array(16);
report[0] = 0x05; // Report ID
report[1] = 0xF0 | 0x01 | 0x02; // Моторчики (0x01), Светодиод (0x02)
report[4] = 0x00; // Малый моторчик
report[5] = 0x00; // Большой моторчик
report[6] = flag ? 0x00 : 0XFF; // Красный
report[7] = 0x00; // Зеленый
report[8] = !flag ? 0x00 : 0XFF; // Синий
flag = !flag;
controller.sendReport(report[0], report.slice(1));
}
setInterval(set, 500);
36

## Slide 37
Аппаратная часть
37

## Slide 38
JS – интерпретируемый
Чтобы запустить JS нужен интерпретатор
Интерпретатор может быть написан на чем угодно
Значит JS может быть запущен почти на любом устройстве
Интерпретатор может быть запущен на чем угодно
38

## Slide 39
1. Cкачать Node.js (или Deno)
2. Набрать node example.js
3. PROFIT!!!
Справедливо для одноплатных компьютеров
Как запустить JavaScript на устройстве?
39

## Slide 40
1. Выбрать МК
2. Выбрать «встраиваемый» движок
3. Изучить API
4. Скачать toolchain
5. Прошить МК интерпретатором
6. Прошить МК полезным кодом
7. Повторить шаги с 1 по 6 при необходимости
Как запустить JavaScript на устройстве?
40

## Slide 41
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
41

## Slide 42
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
42

## Slide 43
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
ARM
(Advanced RISC Machine)
AVR
(Advanced Virtual RISC)
43

## Slide 44
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
Имеют память и периферические интерфейсы, таймеры, счетчики
Только процессор
44

## Slide 45
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Микропроцессоры
Микроконтроллеры
SoC
MCU
Micro-controller unit
System on Chip
CPU
Central processing unit
Имеют память и периферические интерфейсы, таймеры, счетчики
Только процессор
Arduino
Arduino-подобные
Espruino
Moddable
Kaluma
45

## Slide 46
Johny-five (cylonjs)
Скетч с Firmata (есть в Arduino IDE)
const { Board, Led } = require(‘johnny-five’);
const board = new Board({port: ’COM6'});
board.on(’ready', () => {
const led = new Led(13);
led.blink(500);
});
46

## Slide 47
Elk.js
#include "elk.h"
void myDelay(int milli) { delay(milli); }
void myWrite(int pin, int val) { digitalWrite(pin, val); }
void myMode(int pin, int mode) { pinMode(pin, mode); }
}
char buf[300];
void setup() {
struct js *js = js_create(buf, sizeof(buf));
jsval_t global = js_glob(js), gpio = js_mkobj(js);
js_set(js, global, "gpio", gpio);
js_set(js, global, "delay", js_import(js, (uintptr_t) myDelay, "vi"));
js_set(js, gpio, "mode", js_import(js, (uintptr_t) myMode, "vii"));
js_set(js, gpio, "write", js_import(js, (uintptr_t) myWrite, "vii"));
js_eval(js, "let pin = 13;"
"gpio.mode(pin, 1);"
"while (true) {"
" delay(300);"
" gpio.write(pin, 1);"
" delay(300);"
" gpio.write(pin, 0);"
"}",
~0);
}
47

## Slide 48
E.on('init', function () {
const servo = new ServoHW(D33);
servo.write(90);
pinMode(D2, 'output'); D2.reset(); analogWrite(D2, 0);
pinMode(D5, 'output'); D5.reset(); analogWrite(D5, 0);
Serial2.setup(115200, { tx: D4, rx: D15 });
const US = new Ultrasonic({ trigPin: D12, echoPin: D14 });
setInterval(function () {
US.ping(function (err, value) {
if (!err) {
Serial2.print(value);
}
}, 'mm');
}, 200);
Serial2.on('data', function (data) {
const a = parseInt(data.charCodeAt(0) * 0.71);
const v = (data.charCodeAt(1) * 0.008) - 1;
if (v > 0) { analogWrite(D2, v); analogWrite(D5, 0); }
if (v === 0) { analogWrite(D2, 0); analogWrite(D5, 0); }
if (v < 0) { analogWrite(D2, 0); analogWrite(D5, -1 * v); }
servo.write(a);
});
});
Espruino
48

## Slide 49
Espruino
const wifi = require("Wifi");
const lcd = require("SSD1306");
const http = require('ws');
I2C1.setup({ scl: D27, sda: D25 });
const g = lcd.connect(I2C1, () => { }, { rst: D26 });
const pageHandler = (req, res) => {
const url = req.url;
const file = E.openFile(`${rootPath}/${url}`, 'r');
res.writeHead(200, {
'Content-Type': 'text/html',
'Content-Encoding': 'gzip',
'Vary': 'Accept-Encoding',
'Cache-Control': 'public, max-age=31536000'
});
file.pipe(res, { chunkSize: 1024 });
};
function onInit() {
E.connectSDCard(SPI1, D16);
wifi.connect(ssid, option, () => {
const address = wifi.getIP(() => {
const srv = http.createServer();
srv.on('websocket', wsHandler);
srv.listen(80);
});
print(address.ip);
});
wifi.stopAP();
}
49

## Slide 50
Espruino
function drawClock() {
var t = new Date();
var h = t.getHours();
var m = t.getMinutes();
var time = (("0" + h).substr(-2) + ("0" + m).substr(-2)).split('');
g.setFont("8x16", 4);
g.setFontAlign(0, 0, 0);
g.setColor("#fff");
g.drawString(time[0], 48, 140);
g.drawString(time[1], 96, 140);
g.drawString(time[2], 154, 140);
g.drawString(time[3], 200, 140);
g.setFont("8x16", 2);
g.setFontAlign(-1, -1, 0);
g.setColor("#fff");
g.drawString('Raiffeisen', 52, 190);
}
g.clear();
Bangle.setUI("clock");
Bangle.loadWidgets();
Bangle.drawWidgets();
setInterval(drawAll, 1E4);
drawAll();
50

## Slide 51
Kaluma и Moddable
51

## Slide 52
Экосистема
52

## Slide 53
https://wokwi.com/
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://create.arduino.cc/editor/
https://www.circuito.io/
http://falstad.com/circuit/
http://falstad.com/circuit/avr8js/
https://everycircuit.com/app
http://opencircuits.net/register
https://www.partsim.com/simulator
https://copy.sh/v86
https://github.com/noopkat/avrgirl-arduino
https://github.com/thingsSDK/flasher.js
Симуляторы микроконтроллеров
Симуляторы схем
Разное и интересное
53

## Slide 54
Заключение
54

## Slide 55
55

## Slide 56
56

## Slide 57
Write Once Run Anywhere
57

## Slide 58
Спасибо!
58